## Slide 1: DERS 1
DENEYAP Karta Giriş

## Slide 2: DENEYAP kart vs Arduino

## Slide 4: Avantajlar
Dijital pinlerin hepsi pwm sinyal verebilmek için kullanılabilir.
Deneyap kartın analog okuma hassasiyeti daha yüksektir
Deneyapkart üzerinde birçok sensör bulunmaktadır
Wi-Fi ve Bluetooth haberleşmesi yapabilir
Yapay Zeka uygulamaları yapabilirsiniz

## Slide 5: LiPo Pil İle Güç Verebilirsiniz
LiPo piller tekrar şarz edilebilir
LiPo pilleriniz 5V’tan fazla voltaj verseler bile siz diğer sensörleriniz için 5V çıktı alabilirsiniz

## Slide 6: DENEYAP Kamera
Deneyap kamerayı doğrudan deneyap karta takabilirsiniz

## Slide 8: DENEYAP Kart İçin Arduino IDE Kurulumu

## Slide 9: Adım 1
Arduino IDE’yi «ZİP olarak» indirelim
Adım 2
ZİP’in içinden masaüstüne çıkartalım

## Slide 10: Adım 3
Klasörün içinden arduino.exe’yi açalım

## Slide 11: Adım 4
Tercihler sekmesini açalım. Bunu için Dosya (file) > Tercihler(preferences) yonun izlenmesi gerekmekte

## Slide 12: Adım 5
Additional boards manager URLs (Ek Devre Kartları Yöneticisi URL’leri) kısmının sonuna aşağıdaki linki ekleyelim
https://raw.githubusercontent.com/deneyapkart/deneyapkart-arduino-core/master/package_deneyapkart_index.json

## Slide 13: Adım 6
Tools > Board kısmından «Boards Manager» sekmesini açalım

## Slide 14: Adım 7
«Deneyap» diye aratıp Deneyap Geliştime Kartları seçeneğini kuralım

## Slide 15: Not
Eğer bilgisayarınız DENEYAP kartı görmüyorsa, aşağıdaki linkten ilgili sürücüyü kurmanız gerekebilir.
https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers

## Slide 16: UYGULAMA 1 – RGB LED UYGULAMASI

## Slide 17: UYGULAMA 2 – SICAKLIK SENSÖRÜ UYGULAMASI